## Slide 1: Co nás čeká v roce 2020 až 2027
Notes: Vážené dámy, vážení pánové , vážení kolegové
Děkuji za pozvání asociace dodavatelů tepla a technologii – jmenovitě panu ing. Linhartovi.
Úvodem bych chtěl říci, že můj příspěvek se bude dělit na dvě témata( cca 2 hod téma ) :
Činnost naší společnosti a naplnění EED
Poznatky ze současné praxe a pohled SVJ.

## Slide 2
  Hlavní body prezentace
Dopady evropské legislativy
Změny v legislativě České republiky
Systém centrálních odečtů

## Slide 3
  Dopady evropské legislativy
Směrnice evropského parlamentu a rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. 12. 2018
Úřední věstník Evropské unie 21.12.2018
Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (4) (dále jen „ zavazující k udržení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod 2 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a k vyvinutí úsilí o omezení teplotního nárůstu na 1,5 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí.

## Slide 4
  Dopady evropské legislativy
Hlavní požadavky směrnice EU
č. 2018/2002 ze dne 11.12.2018
Od 25. října 2020
by měly být nově instalované měřiče tepla a indikátory pouze s dálkovým odečtem

## Slide 5
  Dopady evropské legislativy
Do 25. října 2020 by měly být nově instalované měřiče tepla a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění dálkově odečitatelné za účelem zajištění nákladově efektivního a častého poskytování informací o spotřebě.
Členské státy mohou samy rozhodnout,
zda se technologie umožňující provádět odečet pochůzkovým způsobem nebo
z projíždějícího automobilu mají považovat za dálkově odečitatelné, či nikoliv.

## Slide 6
  Dopady evropské legislativy
Hlavní požadavky směrnice EU č. 2018/2002 ze dne 11.12.2018
Od 1. ledna 2022
jsou konečným uživatelům poskytovány informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na skutečné spotřebě nebo na odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění alespoň jednou za měsíc.

## Slide 7
  Dopady evropské legislativy
Hlavní požadavky směrnice EU č. 2018/2002 ze dne 11.12.2018
Dálkové odečty od 1. ledna 2027, pokud dotčený členský stát neprokáže, že to není nákladově efektivní.

## Slide 8
  Změny v legislativě České republiky
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dne 25. června 2020.
Pokud použití individuálních měřičů není technicky proveditelné nebo měření spotřeby tepla v každé ucelené části budovy není nákladově efektivní.
Každý členský stát jasně stanoví a zveřejní obecná kritéria, metodiky nebo postupy pro stanovení technické neproveditelnosti a nákladové neefektivity.

## Slide 9
  Změny v legislativě České republiky
E-ITN 30.XX
Náměr indikátoru za aktuální topné období
Náměr indikátoru za minulé topné období
Alfanumerický kód
Sériové číslo indikátoru
Datum začátku účtovacího období
Elektronická plomba a neoprávněná manipulace
Chyba indikátoru
„Error“. Po odstranění poruchy se znovu objeví běžný údaj. V případě chyby

## Slide 10
  Změny v legislativě České republiky
Apator Powogaz
E-RM 30
Typ | studená voda teplá voda | JS-1,6 JS90-1,6 | JS-2,5 JS90-2,5 | JS-2,5-G1 JS90-2,5-G1 | JS-4 JS90-4
Nominální průměr | [mm] | 15 |  | 20 | 
Trvalý průtok Q3 | [m3/h] | 1,6 | 2,5 |  | 4
Přetěžovací průtok Q4 | [m3/h] | 2 | 3,125 |  | 5
Minimální průtok Q1 (horizontální / vertikální montáž) | [dm3/h] | 16 / 32 20 / 40 | 25 / 50 31,25 / 62,5 |  | 40 / 80 50 / 100
Přechodový průtok Q2 (horizontální / vertikální montáž) | [dm3/h] | 25,6 / 51,2 32 / 64 | 40 / 80 50 / 100 |  | 64 / 128 80 / 160
Maximální dovolená chyba (Q2 až Q4) |  | ±2 % ±3 % |  |  | 
Max. pracovní teplota | [°C] | 30 90 |  |  | 
Max. pracovní tlak |  | 1,6 MPa (16 bar) |  |  | 
Délka | [mm] | 110 |  | 130 | 
Shodnost s normami |  | MID, EN 14154, OIML R49 |  |  | 

## Slide 11
  Systém centrálních odečtů

## Slide 12
  Systém centrálních odečtů

## Slide 13
Systém centrálních odečtů
Systém centrálních odečtů CRS 40
Sběrná jednotka typu A (koncentrátor) Sběrná jednotka typu B (koordinátor)

## Slide 14
Systém centrálních odečtů
Intervaly vysílání rádiových měřidel

## Slide 15
  Systém centrálních odečtů
Rádiová budoucnost
s denním odečtem

## Slide 16
  Systém centrálních odečtů
Informace měsíční
Vysvědčení bytu
o spotřebě tepla
a vody

## Slide 17
  Systém centrálních odečtů
Informace měsíční
Vysvědčení domu
o spotřebě tepla
a vody

## Slide 18
  Systém centrálních odečtů
Informace měsíční
Vysvědčení domu o spotřebě tepla a vody
Monitoring SV (uniky SV – např. WC)
Monitoring TV (vysoké spotřeby)
Informace o zpětných tocích (přetoky SV – TV)

## Slide 19
  Systém centrálních odečtů
Informace měsíční podrobné
Informace o spotřebě tepla
Informace o spotřebě vody

## Slide 20
  Systém centrálních odečtů
Vyúčtování nákladů na vytápění vyznačení limitů - 20 % a 100 % od průměru

## Slide 21
  Systém centrálních odečtů
Mobilní aplikace
Připravili jsme mobilní aplikaci pro systém Android, která umožňuje mít spotřebu tepla a vody pod kontrolou a varuje v případě nadměrné spotřeby vody, efektivně tedy řeší problém s protékajícím WC.

## Slide 22
  Systém centrálních odečtů
Mobilní aplikace

## Slide 23
  Systém centrálních odečtů
Mobilní aplikace

## Slide 24: SYSTÉM CENTRÁLNÍCH ODEČTŮ
COOP THERM, spol. s r. o. 377 04 Jindřichův Hradec, Vajgar 675/III, tel./fax 384 372 712, 384 372 720,
Buček Zdeněk
E-mail: bucek@cooptherm.cz